## Slide 1: L’Électronique dans les Expériences
École
Du Détecteur à la Mesure
Roscoff
7-13 juin 2015
Hervé Lebbolo (LPNHE)
herve@lpnhe.in2p3.fr

## Slide 2: Participation aux Expériences
Outer Detector de Delphi (LEP)
    Trigger et trajectographe
RD1 : R&D sur calorimètre plomb/fibre scintillante
    Séparation électrons/pions
Spacal H1 : calorimètre arrière
    Réjection des événements hors temps
DIRC de BABAR
    Identification de particules, mesure de temps (asic TDC)
Calorimètre de DØ accordéon argon liquide
    Calibratrion électronique Run II
HESS2 : astronomie gamma de haute énergie
    Asic pour trigger (pré-L2)

## Slide 3: Participation aux Expériences
R & D international linear collider
    asic frontal pour détecteur à micropiste de silicium
LLRF : digital low level radio frequency control
    Contrôle de l’amplitude et de la phase de la puissance RF dans des cavités accélératrices supra
DICE : direct illumination calibration experiment
    Asic ampli de courant pour photo diode
LSST : large synoptic survey telescope
    Asic de lecture de CCD
    Asic de cadencement et polarisation de CCD
AUGER : rayons cosmiques de très hautes énergies
    Détection radio
    Electronique frontale (Auger upgrade)

## Slide 4: L’Électronique dans les expériences
Pour quoi faire ?
  Mesures d’énergie
  Mesure de trajectoires
  Mesure de temps
  Contrôle de faisceau
  Déclenchement
Détecteur
Électronique
Stockage
Sur Disque

## Slide 5: L’Électronique dans les expériences
Amplification : charge, courant, tension
Discrimination
Mesure de temps
Filtrage : optimisation du rapport signal/bruit
Stockage pendant la latence du trigger
Conversion analogique / numérique
Traitement numérique

## Slide 6
C. de La Taille
6
Readout electronics : requirements
Low
cost !
(and even less)
Radiation
hardness
High reliability
High speed
Large dynamic range
Low power
Low material
Low noise

## Slide 7
7
Détecteurs
A large variety
A similar modelization
6x6 pixels,4x4 mm2
HgTe absorbers, 65 mK
12 eV @ 6 keV
ATLAS LAr em calorimeter
PMT for Antares
CMS Pixel module

## Slide 8: Détecteurs
Détecteur : peut être modélisé par un condensateur en parallèle avec une source de courant
Détecteur :
    Pixels ~ 0,1  10pF, PM ~ 3  30pF
    CCD ~ 15fF, LAr  qq nF
    Micro strip  ligne de transmission
PM Signal
Signal :
    Pixels : ~100 e⁻ / µm
    PM : 1  10⁷ électrons
    CCD : 1  10⁵ e⁻
LAr Signal

## Slide 9: Chaîne de lecture typique
Détecteur
Ampli
Filtrage
ADC
DAQ
Mémoire
Analogique
Processing numérique
Trigger
Mesure de charge, courant, tension

## Slide 10: Chaîne de lecture typique
Détecteur
Ampli
Discri
DAQ
TDC
Trigger
Stockage
Mesure de temps

## Slide 11: Mesure de charge
Intégrer sur la capa du détecteur :
= mesure de tension aux bornes de Cd
Out = q/c
Besoin d’un buffer
Diaphonie
Linéarité C
Reset

## Slide 12: CCD
reset
DC restore
Capa
detector

## Slide 13: PM (Spacal H1)
Câble coax : 10cm
Capa du coax
Câble coax : ~20m
(Champ magnétique)

## Slide 14: Diaphonie
Crosstalk capacitif :
  Signal différencié et même signe
  Proportionnel à Cx/Cd et Zin
Couplage par impédance commune
  « retours de masse » communs
Couplage inductif :
  Mutuelle inductance

## Slide 15: Mesure de charge
Intégrateur parfait
Out = -Q/Cf
Masse virtuelle
Meilleure diaphonie
« indépendant » de la capa du détecteur
Employé dans 90% des cas

## Slide 16: Mesure de courant
Convertisseur courant / tension parfait
Mase virtuelle
Out = -R*i
Transrésistance
Bruit

## Slide 17: Ampli op idéal
Impédance d’entrée infinie
Gain différentiel infini
Gain de mode commun nul
Bande passante infinie

## Slide 18: AOP idéal
Buffer
    Ep = Em = Vout,
    Zin infinie, Zout nulle
Intégrateur
    Ep = Em = 0, Zin = 0
Ampli de courant
    Ep = Em = 0, Zin = 0
    S = -R*i
ep
em

## Slide 19: Aop moins idéal
Gain fini
    S = Gd(Ep-Em) + Gc(Ep+Em)
    Gain de mode commun
    Ep ≠ Em
     déficit
Bande passante finie
    G = G0/((1+jf/f0)(1+jf/f1))
    Le gain dépend de la fréquence
    Zin ~ Zf/G , l’impédance d’entrée dépend de la fréquence
     stabilité

## Slide 20: Amplis de courant
Em = Vout/G
Zin ~ R/G
= R(1+jf/f0)/G0
(si une seule coupure)
L’impédance d’entrée est inductive
 Circuit résonant LC, risque d’oscillation plus ou moins amortie

## Slide 21
Charge vs Current preamps
Charge preamps
  Best noise performance
  Best with short signals
  Best with small capacitance
Current preamps
  Best for long signals
  Best for high counting rate
  Noise !
Charge preamps are not slow, they are long
Current preamps are not faster, they are shorter (but easily unstable)
Current
Charge

## Slide 22: Courant vs Charge
Pub : simulateur gratuit LTspice http://www.linear.com/designtools/software/
R1 * 1000

## Slide 23: Bruit
Fluctuation aléatoire (et indésirable) superposée au signal  traitement statistique
Sources :
    Bruit thermique Sv(f) = 4kTR
    Shot noise Si(f) = 2qI
    Bruit en 1/f
    parasites
Noiseless
en
in
Noisy

## Slide 24: Bruit, filtrage
Optimisation du rapport signal/bruit
= optimisation de la bande passante
Passe bas pour
le bruit série.
Passe haut pour
le bruit parallèle.
((filtrage numérique ))
S/B en fonction de Tp, shaper CRRC²

## Slide 25: Montages de base
Emetteur commun
(source commune)
Iout = g.Vin
Zout = R0
g : transconductance (S A/V)
Collecteur commun
(drain commun)
Voltage follower
Vout ~ Vin
Zout = 1/gm
Base commune
(gate commune)
Iout ~ Iin
Zin = 1/gm
Schéma équivalent basse fréquence
d’un transistor

## Slide 26: Montages de base
Différentiel
  Emetteurs communs
Cascode
  Bases communes
Miroir de courant
Transistor composite (CFP)

## Slide 27: Ampli op
Schéma simplifié d’un OPA627 (Burr Brown)
1) Étage d’entrée
-différentiel
-transconductance
2) Étage intermédiaire
Amplification en tension (vas)
Intégration (stabilité)
3) Étage de sortie
- Abaissement de l’impédance de sortie

## Slide 28: Ampli de charge
Charge preamp ©Radeka 68
Différentiel  un transistor
Cascode replié
Buffer de sortie
Préampli de charge du calorimètre de D0 (argon liquide)
2 transistors d’entrée : adaptation à la capacité des électrodes, haut gm
Fort courant : maximisation du gain, minimisation du bruit

## Slide 29: Discret / ASIC
6 cm
FET
driver
preamp
100 µm
Q2
Cf
Q1
Q3
Cf
Charge preamp in 0.8µm BiCMOS
Charge preamp in SMC hybrid techno

## Slide 30: Conception d’un ampli de charge
Schéma simplifié
Choix de la techno (mos, bipolaire, ..)
Taille des transistors
Courant de polarisation
Contribution en bruit de chaque étage
Stabilité
Comportement en fonction de la capacité détecteur
Saturation
Optimisation du swing de sortie
Sensibilité :
  Température
  Alimentation

## Slide 31: Conception d’un ampli de charge
Schéma complet :
Entrée pmos
  Capacité αW*L
  Transconductance αW/L
  Courant élevé
Cascode replié nmos
Polarisation : miroirs de courant
Condensateur de contre réaction
Transistor de reset
Calculs avec le schéma équivalent
Préampli de charge en CMOS 180nm
(lecture de µstrip)

## Slide 32: Simulations de schéma
Vérifier le comportement (stabilité, saturation, température)
Simulations de « corners » : variation des paramètres du process
(typical mean, worse power, worse speed …)

## Slide 33: Conception d’un ampli de charge
100 µm
Dessin des composants élémentaires
  Transistors
  Résistances
  Capacités
Interconnexions
Vérifications :
  DRC : vérification des règles de dessin
  ERC : règles électriques
  LVS : layout versus schematics, vérifier que le layout correspond au schéma
Extract : extractions des parasites (résistances, capas, inductances)
Simulations post layout
Génération du gds2 pour la fabrication des masques

## Slide 34: Microélectronique / discret
Réduction de taille, moins de matière
Meilleures performances : réduction des parasites
Fiabilité accrue
Temps de développement plus long
Observabilité
Runs multiprojets (MPW via CMP)
~700€/mm² (cmos 0,35µm)

## Slide 35
C. de La Taille
Evolution of technologies
First transistor (1949)
(Brattain-Bardeen Nobel 56)
5 µm MOSFET (1985)
15 nm MOSFET (2005)
First planar IC (1961)
SiGe Bipolar in 0.35µm monolithic process

## Slide 36
« CMOS scaling »
Reduction of dimensions
  Gate length : L
  Oxide thickness : tox
Reduction of power supplies
  Reduction of power dissipation
Improvement of speed in 1/L2
  Transconductance : gm α W/L
  Capacitance : C α WL
  speed : FT = gm/C α 1/L2
Reduction of costs (?)
  Increase of integration density
Radiation hardness in bonus !
  Less trapping in gate oxide
Substrat P
Drain
Source
Gate
Si-poly
Gate Oxyde
SiO2
N+
N+
W
L
P
N+
N+
VGS
VDS
VSB
Depletion region
Channel
Principle of Nchannel MOSFET

## Slide 37: Mesure de temps
Discriminateur classique :
    T0 dépendant de l’amplitude du signal !
Discri à fraction constante
 Zero crossing
Détecteur
Ampli
Discri
TDC
seuil
Δt

## Slide 38: CFD
Comparaison entre une fraction du signal et le signal retardé
Retard : temps entre la pente maximum et le sommet du signal
Fraction : rapport entre les amplitudes au sommet et à la pente max
Besoin d’un comparateur supplémentaire pour « armer » ou d’ajouter un offset
Signal
retardé
fraction

## Slide 39: Zero crossing
Différenciation du signal
Temps de passage à 0
indépendant de l’amplitude
Mais pente dépendante de
l’amplitude

## Slide 40: Fast multistage comparator
Peut être remplacé par des résistances

## Slide 41: Mesure de temps : TDC
DLL delay lock loop
Asservissement du temps de propagation de portes sur une horloge
Une pll compare les phases de l’horloge et de la sortie de la chaîne de référence et polarise les portes pour ajuster le temps de propagation.
La polarisation est envoyée sur les autres chaînes identiques à la chaîne de référence.
Les bascules RS mémorisent le lieu de la coïncidence entre l’horloge et le signal retardé

## Slide 42
Chaîne de lecture typique
Détecteur
Ampli
Filtrage
ADC
DAQ
Mémoire
Analogique
Processing numérique
Trigger

## Slide 43: Mémoires analogiques
SCA : switched capacitors array
Stockage des données pendant la latence du trigger
Limitations :
  Courants de fuite
  Bruit de reset
Dynamique 10 -> 13 bits
Principe des ADCs à réseau de capacités
Oscilloscopes numériques
Schéma simplifié d’une mémoire analogique

## Slide 44: DØ SCA
cap ref
input
write address decoder/control
read address decoder/control
..x48..
ref
reset
out
1”
12 canaux
48 cellules / canal
12 bit dynamic range
Ecriture à 132ns
Stockage pendant la latence de L1 : 4µs

## Slide 45: SCA : SAM pour HESS2
45
Swift Analog Memory
  3 Gsample/s >10 bits
serial link for configuration set-up
+
16 delays / colum
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
Phase comparator
+ Charge Pump
Buffers
In +
In -
16 columns
wck
wck
2 ns pulse in SAM0
chip layout in 0.35µ CMOS
©E. Delagnes

## Slide 46: Multi gain
Impossibilité de trouver ou faire des ADC avec la résolution et la vitesse nécessaires
Impossibilité de faire des mémoires analogiques avec la dynamique requise
 découpage de la dynamique en 2 ou 3 secteurs avec recouvrement

## Slide 47: Multi gain
Le préampli supporte toute la dynamique
Implémentation de gains différents dans la chaîne
Couvrir la dynamique globale
Conserver une résolution suffisante
Recouvrement des gammes, possibilité d’inter-calibrer
La voie qui sature ne doit pas perturber la chaîne globale
Choix de gain automatique ou lecture de tous les gains

## Slide 48: Choix de gain automatique
« Redistribution de charge »

## Slide 49: Déclenchement
Impossibilité (et inutilité) de convertir les données et de les transférer au rythme de la machine.
L’électronique de trigger effectue des opérations simples et rapides.
Prise de décision :
  Non : les données sont rejetées
  Oui : les données sont converties et transférées

## Slide 50: Spacal H1
PM
Préampli
CFD
Horloge
Machine
Gate
Coïncidence
delay
width
YES !
Protons 920GeV
Electrons 27,5GeV
SPACAL

## Slide 51: ADC
Conversion analogique  numérique
  Plus rapides
  Plus précis
  Consommation décroissante
Évolution poussée par les besoins en télécom

## Slide 52: ADC : zoologie
Flash ADC
Rapide
Limité à un faible nombre de bits
comparateurs
ADC sigma delta
Signaux lents
Limité aux basses fréquences
24 bit ~400kHz

## Slide 53: ADC : zoologie
Successive approximation ADC
S.A. ADC
Redistribution
de charges
Pipeline ADC

## Slide 54: Filtrage numérique
Combinaisons linéaires des échantillons
  IIR, FIR
Rendu possible grâce aux ADC rapides et à l’évolution des DSP et FPGA
  Réalisation de fonctions plus complexes qu’en analogique
  Reconfigurable
Disparition des shapers et du traitement du signal analogique ?

## Slide 55: Électronique numérique
Évolution :
  portes TTL ou CMOS
  composants programmables PLD puis reprogrammables
  FPGA
    Équivalent à plusieurs millions de portes
    Implémentation de DSP, µProcesseurs, PLL …
    Reconfigurables
  Cartes d’évaluation FPGA

## Slide 56: Électronique numérique
Écriture du Firmware
  Verilog
  VHDL
Simulations comportementales
Synthèse sur le FPGA cible ou synthèse sur une techno pour un asic numérique ou mixte, placement routage
Simulations après synthèse

## Slide 57: Évolution du numérique
TTL 0-5V
ECL -0,8 - -1,8V plus rapide mais besoin de plus de puissance, pas de fonctions complexes
LVDS : signaux différentiels -> meilleure immunité aux bruits
Diminution des alimentations 5V  1,2V
  Plus rapide
  Moins de puissance
  Dictée par la réduction de la taille des transistors

## Slide 58: Logique CMOS
Puissance dissipée au repos nulle
Puissance proportionnelle à la fréquence
Courant uniquement pendant les transitions
Diminution de la taille des transistors :
    + rapide
    - de puissance
Réduction des alims dictée par la diminution de la taille des transistors et la réduction de puissance dissipée.
Porte nand

## Slide 59: Radiations
Électronique spatiale et sur collisionneurs
Effets des radiations
  Total dose : charges piégées dans l’oxyde  diminution des performances, meilleur comportement des techno submicroniques
  NIEL : non ionising energy loss : dégradation du cristal
  SEU : single event upset : changement d’état de bascules
  SEL : single event latchup : destruction

## Slide 60
60
Radiation hardness by design
Source
Drain
Gate
Guard
Bird’s beak
Field oxide
Parasitic MOS
Parasitic channel
©JF. Faccio CERN
Enclosed layout transistors : radtol up to >10Mrad in 0.25 µm standard CMOS (CERN)

## Slide 61: CEM
Blindage
    Boîtes métalliques : protection contre les champs EM δ = (π.μ.σ.f)-1/2
    Connecteurs : masse reliée au boîtier
    Câbles : blindés, paires torsadées, coax, triax
Masse
    Retours de courant
    Plans de masse, remplissage de masse sur les couches fils
    Plan métallique sur le banc de tests
    Masses en étoiles
Couplages :
    Inductifs
    Capacitifs : séparer les pistes sensibles avec de la masse

## Slide 62: CEM
Numérique
FPGA
Détecteur
Analog/Mixte
ASIC
multi voies
Power
Supply
Plan de masse unique
Boîtier
Carte
DAQ
Reg
Reg

## Slide 63: Circuits imprimés
De 2 à + 14 couches
Trous débouchants ou enterrés
Impédances de lignes
Temps de propagation
Trous dans les pads de CMS
Différents matériaux:
    Époxy FR4
    Polyimide adapté au vide, moins de dégazage que l’époxy
    Téflon : meilleure résistivité
    Kapton : circuits souples
Contrôle de l’épaisseur entre couches, épaisseur totale, …

## Slide 64: Circuits Imprimés
Saisie de schéma
    Associations des formes des composants avec les symboles schématiques
Vérifications
    Court-circuits
    Équipotentielles uniques, etc…
Placement
    Possibilité de créer des macros
Routage
    Macros
    Routage automatique (contraintes)
    Impédances de ligne, temps de propagation (simulations)
    Diaphonies
Création des fichiers pour la fabrication et des fichiers pour le câblage (masque de soudure, …)
Pub : Kicad CAO pcb open source gratuit et performant

## Slide 65: Câblage et maquettage
Brasage des composants traversants
      Manuel ou à la vague
Brasage des CMS :
      Four à refusion
      Infra-rouge
Sous traitance
Fabrication de coffrets et faces avant
    Mini fraiseuses numériques
    Fabrication de circuits imprimés « gravure anglaise »
Bonding

## Slide 66: Quelques exemples ..

## Slide 67: Contrôle de Faisceau : LLRF Digital Low Level Radio Frequency Control
Contrôle numérique bas niveau de l’amplitude et de la phase de la puissance RF des cavités accélératrices
Améliorer la vitesse, la stabilité, la programmation, la fiabilité et le diagnostic du fonctionnement des accélérateurs.
Applications : accélérateurs HE, hadronthérapie, transmutation des déchets…

## Slide 68: LLRF
Vibrations
mécaniques
Forces de
Lorentz
Pannes
Variations de
puissance RF

## Slide 69
LLRF numérique

## Slide 70
LLRF
Synoptique de la carte PXI

## Slide 71: Cosmologie observationnelle : LSST Large Synoptic Survey Telescope
Observation de supernovæ de type IA
Fast, Deep, Wide !
Pose : 15 s
Lecture 2s
Miroir primaire, diamètre : 8,4m
189 CCD (4k*4k)
~ 3Gpixels

## Slide 72: LSST
Caméra
Miroirs
M1 & M3
Miroir M2
Total : 350 tonnes
Structure optique : 60 T

## Slide 73: Plan focal
Plan focal:
  189 CCD, ~10deg²
  Diamètre 64 cm
  Cellule de base : 9 CCD = 1 Raft
Raft : mini télescope autonome
  3*3 CCD = 9*16 voies
  CCD e2v 4k*4k pixels, 10µm
  100µm deep depleted
  Sensible de l’UV  IR

## Slide 74
Camera simplified readout
CCD
16 Mpixel
Readout ASIC
9/raft
16
3/REB
18/raft
2/CCD
21 raft  189 CCD’s 378 aspic 378 CABAC 63 FPGA
18bit ADC
+ buffer
FPGA
Raft Electronic Board : 3/raft  63 REB’s
3/raft
CCD Clocks
Biases
OD
To DAQ
CCD
Driver
ASIC
6/REB
Fast
ADC
6/REB
18/raft

## Slide 75
LSST Camera Electronics
CCD
16 Mpixel
3 CCD for 1 REB
9 CCD per RAFT
189 CCDs in 21 RAFTs associated to 63 REBs including in total :
378 CABAC Clocks And Biases Asic for CCD
378 ASPIC Analogue Signal Processing asIc for CCD
3024 ADC / video channels - 63 Raft Electronic Board
To DAQ.
(ATCA crate)
3.12 Gbit/s available for the 0.5 Gb/s needed to read 3 CCD in 2s
18bits ADC
(1Ms/s - AD7982)
+ buffer
FPGA
(Xilinx Vertex 5 )
REB : 3/RAFT
Clocks, Biases, OD
2/CCD - 6/REB
CABAC
ASPIC
2/CCD - 6/REB
16/CCD - 48/REB
1/REB – 3/RAFT
16 channels readout
DREB
Fast
ADC

## Slide 76: E2v CCD250
IΦ0
IΦ1
IΦ2
IΦ3
IΦ3
GD
Clocks
parallèles
Clocks séries
Output Drain
Alim des amplis
Reset
Drain
Output
Gate
Guard
diode
Back
Substrate
Front
Substrate
(Masse)
Output
Source
Reset

## Slide 77: E2V CCD250
Réponse : ~ 6µV/e⁻  C ~ 13fF V ~ Q/C*1/2
Zout ~ 500 Ω @ 2mA
Bruit : 6 e⁻ @ 550kpix/s
Bruit de reset :
<V²> = kT/C
<V> ~ 425µV
<V> ~ 70 e⁻


## Slide 78: Mode de lecture : Clamp & Sample
clamp
Reset
Clamp
reset
CCD out
Amp in
Le bruit de reset est stocké dans la capa de couplage.
Pour une capa de 1nF, le nouveau bruit de reset vaut ~ 2µV (1/3 e⁻)
Nécessité de filtrer le bruit
des transistors du CCD

## Slide 79: Mode de lecture : Dual slope Integrator
Reset
CCD out
Ramp Down
Ramp Up
DSI Out
RD
RU
Convert
RD
RU

## Slide 80: DSI
Filtrage optimum :
  Intégration
  Différentiation
Jitter
  100ps  erreur ≤ 0,1% (<1/√Vmax)
Précision relative de RU & RD
Précision du gain -1
Reset de l’intégrateur

## Slide 81: Autre mode de lecture
Numérisation rapide du signal de CCD, éventuellement avec plusieurs gains
Filtrage numérique
 Reflex controller: 16 voies 45k€

## Slide 82: ASPIC : Analogue Signal Processing IC
Requirements :
Fréquence de lecture : 550kHz
    Temps de cycle ~ 1,8µs
     RU = RD = 500ns
CCD output swing ~ 1V
Dynamique 16 bits
Bruit : ≤ 2 e⁻
Puissance ~30mW/ canal
Linéarité : ≤ 0,5%
Diaphonie : ~2.10⁻5

## Slide 83: ASPIC
Gain programmable
16 valeurs (4bit)
RC time constant
16 valeurs (4bit)
Mode
transparent
DC restore
Reset

## Slide 84: ASPIC one channel

## Slide 85: Aspic Ampli

## Slide 86: Ampli Layout
~400µm

## Slide 87: Aspic layout
Techno : CMOS 0.35µ/5V
Vendor : AMS
Packages :
      QFN100
8 DSI channels
2657*3841 µm²
Production : mai 2015

## Slide 88: Banc de test
Front End
Board
Custom
ADC Board
PC
+
LabView
generators
Programmable
Power Supplies
ASPIC
Switches
Board
Programmmable
attenuator
signal
ck
FPGA
Eval board
ethernet
usb
Hot & Cold

## Slide 89: Tests
Carte de tests ASPIC 2
Banc de tests ASPIC 2
Cryostat

## Slide 90: E2v CCD250
IΦ0
IΦ1
IΦ2
IΦ3
IΦ3
GD
Clocks
parallèles
Clocks séries
Output Drain
Alim des amplis
Reset
Drain
Output
Gate
Guard
diode
Back
Substrate
Front
Substrate
(Masse)
Output
Source
Reset

## Slide 91: Transfert de charge
CK1
CK2
CK3
CK1
CK2
CK3

## Slide 92: Transfert de charge
CK1
CK2
CK3
CK1
CK2
CK3

## Slide 93: Transfert de charge
CK1
CK2
CK3
CK1
CK2
CK3

## Slide 94: Transfert de charge
CK1
CK2
CK3
CK1
CK2
CK3

## Slide 95: Transfert de charge
CK1
CK2
CK3
CK1
CK2
CK3

## Slide 96: CABAC Clock And Biases Asic for Ccd
Horloges parallèles :
  Amplitude 10V
  Charge : 66nF
  Fréquence : 1kHz, tr ~1µs  I = 600mA
Horloges séries :
  Amplitude : 10V
  Charge : 330pF
  Fréquence : 550kHz, tr ~ 60ns  I ~ 55mA
Output Drain OD :
  Nominal 30V
  I = 10mA
High voltage biases : 18 to 30V
Low voltage biases : 0 to 5V

## Slide 97: CABAC specs
OD and Biases:
  2 OD : 8 bit programmable level from 13 to 36V, 16 mA capability each, exposure & readout levels
  RD : 8 bit programmable level from 13 to 36V, electronic calibration pulser ac coupled
  GD & Spareh : 8 bit programmable level from 13 to 36V
  OG & Sparel: 8 bit programmable level from 0.1 to 4.8V
Clocks :
  4 parallel, 8 bit programmable current capability (max 300mA), common voltage rails (ΔV = 20V max), exposure/readout modes (static current divided by 10)
  4 serial, 8 bit programmable current capability (max 16mA), 2 voltage rails (3+1) (max 20V), exposure/readout modes

## Slide 98: CABAC specs
Readout & Exposure modes (clock current divided by 10)
Temperature sensor
Multiplexer : Possibility to output 2 of any signal provided by CABAC or external input for monitoring
Deactivable electronic calibration pulser
Programmation by serial link

## Slide 99: Parallel clock scheme

## Slide 100: Parallel clock layout
~2mm

## Slide 101: CABAC layout
Techno H35B4D3
0,35µm HV
AMS
Surface 36mm²
(~1000€/mm²)
Boitier QFN100
Production fin 2015 ou début 2016

## Slide 102: AUGER Observatoire de Cosmiques de très hautes énergies
E  ~1020 eV
~1600 cuves de 12m3 remplies d’eau
3 PMT par cuve : détection de photons Cerenkov
Amplis (2gains) dans la base du PM
Shaping et digitisation à l’extérieur
Liaison radio
Synchronisation par satellite

## Slide 103: Auger : Radio détection
Geo Magnetic Radiation
Electrons + Positrons (10Mev)
Coherent emission ~1-100MHz
~20ns
Thermal Electrons
Collision with air molecules
Radio emission
  GHz frequency range
  Isotropic in all directions
Molecular Bremsstrahlung

## Slide 104: Auger Radio Détection
Deux bandes de fréquences :
  10  100MHz
  qq GHz
Utilisation des readout et trigger d’Auger
Utilisation de l’alimentation de la cuve (batteries + panneau solaire)
Consommation !
Fiabilité !

## Slide 105
Tank power supply
Auger : Radio détection

## Slide 106
Signal Mixer
Low Noise
Amplifier
& Filter
Power
Detector
Several antenna
For sky coverage
in both polarization
Toward ADC
Tank FE board
Power
Supply
adapter
From Tank
Power Supply
Auger : Radio détection

## Slide 107: Radio détection
Antenne F ≤ 110MHz
ASIC ampli d’antenne
D.Charrier

## Slide 108: LNA , schéma fonctionnel
8 gains programmables par 3 bits
De 10dB à 17dB
Ampli d’entrée
Gain = gm  Rf
Gain=38dB




ESD
ESD
Etage
d’entrée
Convoyeur de courant
In
In
Ampli à gain programmable


Amplificateur de puissance
Out
Out
gm
Rf
Sortie annexe
Out
Out
MUX
Testabilité
Sortie diff 6Vc-c sur 200 
Classe A
résistance de feedback externe
Filtre passe-haut d’ordre 1
Polarisation DC
ASIC en technologie AMS BiCMOS 0.8
Structure totalement différentielle
Impédance d’entrée: Cin=9pF
Gain global (Vout/Vin) ajustable de 48 à 55dB
Dynamique d’entrée maxi : 24mVc-c
Consommation = 45mA sous 5.5V

## Slide 109
LNA , étage d’entrée
Virtual Ground
Common mode noise
Vd
gm.Vd
Very wide transistor
W/L = 2*3072u / 0.8u
Paire différentielle à PMOS
Courant de polarisation élevé (10mA)
  Bruit thermique 
  Linéarité 
Structure cascodée par le convoyeur de courant
   Produit Gain-Bande 
Le bruit global est dominé par les PMOS de la paire différentielle : 75% à 50MHz
Vers convoyeur de courant
gm.Vd

## Slide 110
110
ATLAS : LAr e.m. calorimeter
200 000 channels
C. de La Taille

## Slide 111
C. de La Taille
Front End Crate:
ATLAS LAr calorimeter readout

## Slide 112: Atlas : Lar preamplifier
Current preamp bipolar hybrid
 “super common base” input
 Feedback on the base to raise the input impedance to 25 Ω or 50 Ω
 White follower output stage
Input impedance :
 Zin = 1/gm + Rf*R1/R2
 Inductance to extend BW
3 transimpedance (gain) values
 3 kΩ (Front)
 1 kΩ
 500 Ω
Rf
R2
R1
+ L1

## Slide 113
ATLAS LAr : Front End boards
Amplify, shape, store and digitize Lar signals
  16 bits dynamic range current preamps
  Trigain (1-10-100) CRRC2 shapers
  12 bits R/W analog memories
  10 different ASICs rad hard…

## Slide 114
ATLAS LAr : calibration
Generate 0.2% accuracy calibration pulses
  16 bits dynamic range : 50 µV – 5 V pulse
  1 ns risetime, 400 ns fall time
  0.1 % linearity
  Injected inside LAr with 0.1% precision 1 kΩ resistors

## Slide 115: Trajectographe (Tracker)
Détecteur à micropistes de Silicium
Pitch : 100µm
Possibilité de mettre des raquettes en série
Lecture :
Préampli de charge
Shaper CRRC
Sample & Hold
Comparateur pour le déclenchement

## Slide 116: Asic pour micro strip
Techno UMC 0,18µm
Bruit : 280e⁻ +8,9 e⁻ /pF @ 3µs
Constantes de temps programmables par tensions continues
Puissance (pré + shaper) 200µW

## Slide 117: Identification de Particules
DIRC de BABAR
PID de Super B
Mesure de temps
  Résolution 100ps
  Temps mort : 100ns
Carte de lecture 16 voies
  Asic front end
  TDC
  Traitement numérique FPGA

## Slide 118
CFD on silicon
Delay + Fraction  Gain + Integrators

Fast comparator
Fast comparator
Classical CFD
Proposed pseudo CFD

## Slide 119
ASIC Pseudo CFD

## Slide 120: ASIC Pseudo CFD

## Slide 121: HESS - HESS2 Astronomie γ de très hautes énergies
HESS 2
Miroir 600m²
Ø : 28m
Focale : 35m
2048 canaux
Sampling : 1GHz
SAM (IRFU)

## Slide 122: HESS2

## Slide 123: SAM pour HESS2
123
Swift Analog Memory
  3 Gsample/s >10 bits
serial link for configuration set-up
+
16 delays / colum
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
d
d
d
d
q
q
Phase comparator
+ Charge Pump
Buffers
In +
In -
16 columns
wck
wck
2 ns pulse in SAM0
chip layout in 0.35µ CMOS
©E. Delagnes

## Slide 124
HESS II trigger pré L2
ASIC « pré L2 », chargé de préparer les données au trigger de niveau 2 en cas de L1 accept. Technologie AMS CMOS 0,35µm
10ns
Ligne à retard programmable (120 ns)
Signaux
Issus
Des PM
10ns
60 cellules * 2ns
# 0
# 15
R
E
G I S T R E
Mise en
Forme
L1
Serial
Douts
Ckout
16
Doutp
Din
Load
Ckin
8
Ligne à retard de référence
Comparateur
de phase
10ns
Pompe à charge
up/down

## Slide 125: Cellule de retard élémentaire

## Slide 126: Calibration photométrique : DICE Direct Illumination Calibration Experiment
Plan focal
Éclairement du plan focal et d’une photodiode calibrée avec un faisceau parallèle.
Leds calibrées pilotées par DAC
Comparaison de la réponse des CCD du plan focal et de la réponse de la photodiode

## Slide 127: Électronique de SkyDICE
Leds
Photodiodes
Monitoring
Carte Leds
Back end
CLAP FE
Photodiode
+ ASIC
CLAP
Back End
PC104
usb
usb
Tête de Leds
CLAP : Cooled large area photodiode

## Slide 128: Courant LEDs & Photodiode
Vdac
Vdac
I = Vdac/R

## Slide 129
ULCA ultra low current amplifier
Techno : CMOS AMS 0,35µ 5V
Fonctionnement avec des photodiodes de capacité ≤ 500pF
Faible bruit : < 175uV à la sortie de gain 32 et < 5.5uV pour gain 1 (bruit équivalent à l’entrée < 5.5fA en basses fréquences)
Transrésistance : 100MΩ  1GΩ, Charge de sortie: 1k Ohm // 100pF,
Linéarité meilleure que 1%

## Slide 130
The END

## Slide 131
LAr det.
preamp
shaper +
BLS
ADC
analog buffer
storage
L1+L2 trigger
Preamp/
Driver
Trig. sum
Filter/
Shaper
x1
x8
SCA (48 deep)
SCA (48 deep)
SCA (48 deep)
SCA (48 deep)
BLS
Output
Buffer
Detc.
Bank 0
Bank 1
SCA
BLS Card